| Lfd.Nr. | Anzahl | Rohrbelüfter-Station | Einzel -Preis in € | Gesamt -Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rohrbelüfter-Station im Mini-Einbauschrank - mit Rohrbelüfter abu ventilair DN32-100 - bauaufsichtlich zugelassen Z-53.5-466 nach DIN EN 12056, DIN 1286-100, prEN12380-1 MONTAGE im zweiteiligen Einbauschrank ( Schrank: verzinkter Unterputzkasten ( nach Bedarf nach unten ausbrechbare Durchbrüche für unterschiedliche Rohrdimensionen und Gummieinlage ( Abdeckungen: tiefenverstellbare hinterlüftete Abdeckungen mit Magnethalterungen, wahlweise: - kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) - KAM - Kunststoff-Limodor - AMM - Edelstahl matt geschliffen Lieferumfang ohne Messgeräte |  |  |
|  |  | Fabrikat: Wittigsthal | Typ: …………… | Bestell-Nr.: …………… |  |  |
|  |  | Typ | Nennweite | Schrank BxHxT [mm] | Bestell-Nr. |  |  |
|  |  | Standardausführung - kunststoffbeschichtet |  |  |
|  |  | MSM-R50 | DN32/40/50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3002 |  |  |
|  |  | MSM-R100 | DN70/75-80/90-100/110 | 220 x 220 x 120…170 | 3838401-3001 |  |  |
|  |  | mit Limodor-Abdeckung - Typ KAM |  |  |
|  |  | MSM-R50-KAM | DN32/40/50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3002-KAM |  |  |
|  |  | MSM-R100-KAM | DN70/75-80/90-100/110 | 220 x 220 x 120…170 | 3838401-3001-KAM |  |  |
|  |  | mit Edelstahl-Abdeckung, matt geschliffen - Typ AMM |  |  |
|  |  | MSM-R50-AMM | DN32/40/50 | 195 x 195 x 80…120 | 3838401-3002-AMM |  |  |
|  |  | MSM-R100-AMM | DN70/75-80/90-100/110 | 220 x 220 x 120…170 | 3838401-3001-AMM |  |  |